###### Pemza mletá

# Charakteristika

Přírodní, komplexní silikát.

Nehořlavý bílý prášek bez zápachu, nemísitelný s vodou.

Hustota 2,4 g/cm3

PH faktor 7 při 400g/l

Množství sušiny 100%

Použití

Mletá pemza se používá k plnění pórů při povrchové úpravě pomocí šelakových výrobků a k broušení povrchu jak nasucho tak v suspenzi.

# Bezpečnostní upozornění

Dlouhodobé vdechování jemného prachu může vést k překročení hodnot MAK a zaprášení plic (silikoza).

Zamezte rozprášení jemného prachu, používejte prostředky k ochraně dechu.

Zajistěte správné odvětrání pracoviště.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro první pomoc

Pro první pomoc při nadýchání, kontaktu s pokožkou a požití nejsou žádné zvláštní pokyny.

Při kontaktu s očima vyplachujte otevřené oči 15 minut tekoucí vodou, při potížích vyhledejte lékaře.